OШ „ Душан Јерковић“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Дел. бр.377

Дана:    03.07.2014.год.

Инђија, Душана Јерковића бр. 1

На основу чл. 63.став3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), пристиглог захтева заинтересованог лица за додатним појашњењем Конкурсне документације ( заведен под дел. бројем  Наручиоца  376 од 03.07.2014.год.), а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку  даје

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БР. 3/2014

Изградња ограде школског игралишта

Питање бр. 1:

Димензије темеља ограде у земљи ( дубина и ширина рова ) ?

Одговор:

Димензије ископа земље за темеље ограде је 25 х 60 cm.

Питање бр. 2:

Димензије бетонског темеља ограде у дрвеној оплати ван земље ( ширина и висина )?

Одговор:

Армирано-бетонски темељ ограде је димензија 20 х 60 cm, од тога 40 cm висине у земљи, а 20  cm изнад земље.

Испод темеља је набијени шљунак у висини од  20 cm.

Питање бр. 3:

Број вертикалних стубова у укупној дужини ограде, односно размак између стубова у огради?

Одговор:

Димензије стуба  20 х 20 cm. Размак између оса стубова је 220 cm. На крају неких сегмената одступа ( + - )   20 cm.

Број стубова 84.